ООО «Амвик Групп»

Установка вакуумнонагнетательная

УВН - 5

Паспорт

г. Москва, 2016

Изделие разработано на базе патентов РФ №№ 2455531, 2413043

- Основные сведения об изделии.

  - . Наименование изделия

Установка вакуумнонагнетательная непрерывного действия.

Обозначение: УВН - 5, где

У - установка

ВН - вакуумнонагнетательная

1.2.  Назначение: Установка предназначена для откачки и последующей перекачки нефтепродуктов, воды и иных гидросмесей с наличием в составе твердых фракций до 10мм и с процентным содержанием в объеме массы до 20%, из систем дренажей, канализаций, водоемов, подвальных помещений, резервуаров глубиной не более 25м в технологический трубопровод или иное транспортное средство при температуре окружающей среды от -40(С до +60(С.

Агрегат изготовлен в климатическом исполнении УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150.

Установка предназначена для работы на взрывоопасных зонах класса В-1г (зона 2 по РД 08-200) с параметрами, где возможно образование взрывоопасных смесей нефти и нефтепродуктов с воздухом, относящихся к категории IIА и группой взрывоопасности ТЗ по ГОСТ 12.1.011, а так же пожароопасных сред.

Общие требования безопасности по РД 08-200-98 и ГОСТ 12.2.003-91.

1.3. Наименование предприятия – изготовителя:

ООО «Амвик Групп»

Наименование и адрес предприятия – поставщика:

ООО «Амвик Групп»

109021, РФ, г. Москва, Зубовский бульвар 4

Тел./факс:  8 (495) 772-46-34

E-mail: info@amvic.ru

Дата изготовления –

Заводской номер –

- Технические характеристики

Основные параметры и характеристики Установки

  - .  Показатели назначения по перекачиваемым средам должны соответствовать указанным в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметров | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Вязкость | Сст | До 40000 |
| Плотность | кг/м3 | До 2000 |
| Температура | (С | От -5 до +90 |
| Концентрация тв. частиц | % | До 50 |
| Размер тв. частиц | Мм | До 10 |
| Содержание в нефти: - серы (общей), не более - парафина, не более - мех. Примесей - воды, не более - солей, не более - сероводород, не более | % по массе % по массе % по массе % по массе мг/л мг/л | 3,5 7,0 20,0 До 100,0 330,0 20,0 |

2.2 Показатели назначения по параметрам на рабочих режимах и пределы изменения показателей должны соответствовать указанным в таблице 2.

Таблица 2

| № п.п. | Наименование показателей | Значение показателей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подача, м3/ч Максимальная Минимальная | 75 0 |
| 2 | Давление, максимальное, МПа (кгс/см2) | 0,7 (7) |
| 3 | Высота самовсасывания, м, не более | 7 |
| 4 | Высота самовсасывания с дополнительным погружным снарядом, м, | 25 |
| 5 | Режим работы в сухую | длительный |

  - .  Конструктивные показатели установки УВН – 5 должны соответствовать указанным в таблице 3.

Таблица 3

| № п.п. | Наименование показателей | Значение показателей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Масса, кг, не более | 3000 |
| 2 | Габаритные размеры, мм, не более (длина, ширина, высота) | 6000х2500х2500 |

- Комплектность

3.1.  Комплект поставки установки должен соответствовать приведённому в таблице 4.

Таблица 4

| № п.п. | Наименование | Обозначение | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вакуумный насос (по желанию заказчика), шт | КО-505А или ВК-6М2Н и т.п. | 1 |
| 2 | Промежуточно-транспортная ёмкость, м³, шт | V=8-10 | 1 |
| 3 | Заборный фильтр, шт |  | 1 |
| 4 | Заборно-всасывающий рукав, м | Ду-76 | 150 |
| 5 | Заборно-всасывающий рукав, м | Ду-32 | 60 |
| 6 | Комплект ЗИП, комплект |  | 1 |
| 7 | Эксплуатационная документация УВН - 5 – РЭ, комплект |  | 1 |
| 8 | Документация на комплектующие, комплект |  | 1 |

  - .  Комплект запасных частей в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5

| № п.п. | Наименование | Обозначение | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сальники клапанов |  | Комплект |

- Описание мер безопасности.

4.1. Общие требования безопасности по ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.1.005, РД 08-200-98 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» и «Правил устройства электроустановок» (ПЭУ).

  - Конструкция установки УВН -5 должна удовлетворять требованиям:

    - Ограждение соединительных муфт насосов с приводом по ГОСТ 12.2.02.

    - В конструкции насосных агрегатов и других габаритных узлов устройства должны быть предусмотрены устройства для строповки при изготовлении, транспортировании, монтаже и ремонте. Места и схемы строповки должны быть указаны в технической документации.

    - При выполнении ремонтных работ привод должен быть отключен, при этом должны быть приняты меры, исключающие возможность его включения, в том числе и случайного, до окончания всех работ. Перед разборкой установки УВН - 5 рабочая среда должна быть дренирована из всех систем.

    - На корпусах насосных агрегатов должна быть нанесена цветная стрелка, показывающая направление вращения ротора.

    - Сварные швы технологических трубопроводов должны быть герметичны относительно окружающей среды.

  - Во время эксплуатации установки УВН-5:

    - Для контроля за давлением на входном и выходном трубопроводе на патрубках вакуум насоса и компрессора, а также на трубопроводах промежуточных емкостей должны быть установлены контрольно-измерительные приборы.

    - Все соединения должны быть герметичны.

    - Давление перекачиваемой жидкости на выходе из промежуточных емкостей  должно быть в пределах, указанных в табл. 2.

    - К монтажу, ремонту и эксплуатации установки допускаются

квалифицированные механики и слесари, знающие конструкцию

установки, обладающие опытом эксплуатации, обслуживания и

ремонта аналогичных конструкций агрегатов.

- Критерии вывода из эксплуатации.

1. Критерием отказа установки является выход из строя какой-либо технологической единицы оборудования, которую невозможно заменить из ЗИПа.

2. Критерием вывода устройства из эксплуатации, является коррозионный износ стенок промежуточных емкостей более, чем на 35%, после которого не представляется возможным дальнейшая эксплуатация устройства в целом.

3. Работу устройства останавливать в аварийном порядке в следующих случаях:

- при появлении дыма из лебедки и привода барабана рукавов или запаха перегретой (горящей) изоляции электродвигателей;

- при нарушении герметичности насосов, трубопроводов или каких-либо других узлов;

- при возникновении резких посторонних шумов (стука, скрежета) внутри механизмов устройства.

- Учет выполнения работ по устранению неисправностей и ремонтам устройства и его составных частей.

Таблица 6

| Наименование работы, причина ее выполнения | Дата остановки агрегата | Наработка агрегата | Дата ввода в эксплуатацию | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Принявшего работу |

- Свидетельство о приемке

Установка                           УВН - 5

(наименование изделия)         (обозначение)                   (заводской номер)

Изготовлен и принят в соответствии с ТУ 4853 -33508162-2016 обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись                                      расшифровка подписи

год, месяц, число

- Гарантии изготовителя

- Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие установки УВН - 5 требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

- Гарантийный срок эксплуатации устройства с использованием запасных частей ЗИПа -12 месяцев со дня ввода установки – УВН - 5 в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки.

- Предприятие – изготовитель: ООО «Амвик Групп», 109021, РФ, г. Москва, Зубовский бульвр 4.

- Сведения о рекламациях

9.1 Порядок предъявления рекламаций.

О каждом обнаруженном дефекте, поломке или аварии на устройства должен быть составлен акт, в котором должны быть указаны:

- время и место составления акта;

- лица, составившие акт (в ответственных случаях требуется участие компетентного представителя незаинтересованной организации);

- заводской номер устройства;

- условия эксплуатации, наработка устройства с начала эксплуатации;

- точное описание дефектов, характер причин, вызвавших дефекты и

обстоятельства, при которых они обнаружены.

Акты рекламации не подлежат рассмотрению и удовлетворению предприятием-изготовителем в случаях:

- составления и предъявления предприятию-изготовителю актов с нарушением установленного порядка;

- предъявления дефектов, возникших в результате нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных настоящим паспортом;

- истечения гарантийного срока;

- ремонта силами потребителя деталей и сборочных единиц, предъявляемых к рекламации.

9.2 Учет рекламаций.

Таблица 1

| Краткое содержание рекламаций | Меры принятые по рекламации | Должность и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- |

10. Сведения о консервации, упаковке, транспортировании.

1.  Насосные агрегаты установки УВН - 5 и вспомогательные трубопроводы в соответствии с ГОСТ 9.014 должны быть законсервированы по группе П-2, варианту защиты ВЗ-1, ВЗ-2, ВЗ-3. Гарантийный срок защиты без переконсервации - 2 года. Хранение насосов и комплектующих изделий, входящих в комплект их поставки -по условиям, изложенным в сопроводительной документации.

- Установки УВН - 5, отдельные узлы и составные части могут транспортироваться любым видом транспорта соответствующей грузоподъемности в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

- Условия транспортирования:

- в части воздействия климатических факторов - 8 (ОЖЗ) ГОСТ 15150;

- в части воздействия механических факторов - Л и С по ГОСТ 23170.

- Расстановка и крепление устройства или отдельных узлов в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение при следовании в пути, смещения и удары не допускаются.

- Хранение устройства, отдельных узлов и комплектующих изделий, входящих в комплект поставки - по условиям 5 (ОЖ4) ГОСТ15150;

- электродвигателей - по условиям 1 (Л) ГОСТ15150;

- запчастей, инструмента и приспособлений - по условиям 1 ГОСТ15150.

6.  Свидетельство об упаковывании

Установки УВН - 5 заводской номер	 _________упакован на

предприятии-изготовителе согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность             личная подпись              расшифровка подписи

год, месяц, число

11. Сведения об утилизации.

Устройство подготовки и откачки нефтепродуктов УВН - 5 по истечении срока службы должен быть подвергнут утилизации в соответствии с методиками, утвержденными в установленном порядке.