ООО «Амвик Групп»

Установка вакуумнонагнетательная

УВН - 5

Руководство по эксплуатации

г. Москва, 2016

Изделие разработано на базе патентов РФ №№ 2455531, 2413043

- Основные сведения об изделии.

  - Наименование изделия

Установка вакуумнонагнетательная непрерывного действия.

Обозначение: УВН -5, где

У - установка

ВН - вакуумнонагнетательная

1.2 Назначение: Установка предназначена для откачки и последующей перекачки нефтепродукта, воды и иных гидросмесей с наличием в составе твердых фракций до 10мм с процентным содержанием в объеме массы до 50%, из систем дренажей, канализаций, водоемов, подвальных помещений, резервуаров глубиной не более 25м в технологический трубопровод или иное транспортное средство при температуре окружающей среды от -40(С до +60(С.

Агрегат изготовлен в климатическом исполнении УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Установка предназначена для работы на взрывоопасных зонах класса В-1г (зона 2 по РД 08-200) с параметрами, где возможно образование взрывоопасных смесей нефти и нефтепродуктов с воздухом, относящихся к категории IIА и группой взрывоопасности ТЗ по ГОСТ 12.1.011, а так же пожароопасных сред.

Общие требования безопасности по РД 08-200-98 и ГОСТ 12.2.003-91.

1.3. Наименование предприятия – изготовителя:

ООО «Амвик Групп»

Наименование и адрес предприятия – поставщика:

ООО «Амвик Групп»

443022, г. Москва, Зубовский бульвар, 4.

Тел./факс:  8 (495) 772-46-34

e-mail: info@amvic.ru

- Технические Характеристики

Основные параметры и характеристики Установки

  - Показатели назначения по перекачиваемым средам должны соответствовать указанным в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметров | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Вязкость | Сст | До 40000 |
| Плотность | кг/м3 | До 2000 |
| Температура | (С | От -5 до +90 |
| Концентрация тв. частиц | % | До 50 |
| Размер тв. частиц | Мм | До 10 |
| Содержание в нефти: - серы (общей), не более - парафина, не более - мех. Примесей - воды, не более - солей, не более - сероводород, не более | % по массе % по массе % по массе % по массе мг/л мг/л | 3,5 7,0 20,0 До 100,0 330,0 20,0 |

2.2 Показатели назначения по параметрам на рабочих режимах и пределы изменения показателей должны соответствовать указанным в таблице 2.

Таблица 2

| № п.п. | Наименование показателей | Значение показателей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подача, м3/ч Максимальная Минимальная | 75 0 |
| 2 | Давление, максимальное, МПа (кгс/см2) | 0,7 (7) |
| 3 | Высота самовсасывания, м, не более | 7 |
| 4 | Высота самовсасывания с дополнительным погружным снарядом, м, не более | 25 |
| 5 | Режим работы в сухую | длительный |

2.3 Конструктивные показатели установки УВН - 5 должны соответствовать указанным в таблице 3.

Таблица 3

| № п.п. | Наименование показателей | Значение показателей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Масса, кг, не более | 3000 |
| 2 | Габаритные размеры, мм, не более (длина, ширина, высота) | 6000х2500х2500 |

- Комплектность

  - Комплект поставки установки должен соответствовать приведенному в таблице 4.

Таблица 4

| № п.п. | Наименование | Обозначение | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вакуум насос (комплектация по желанию заказчика) | КО-505А, ВК-6М2Н и т.п. | 1 |
| 2 | Промежуточно-транспортная емкость, м3 | V=8-10 | 1 |
| 3 | Шланговый насос | 3/2С-АН | 1 |
| 4 | Заборный фильтр |  | 1 |
| 5 | Заборно-нагнетающий рукав (м) | о/у-75 | 150 |
| 6 | Заборно-нагнетающий рукав (м) | о/у-25 | 60 |
| 7 | Емкость для чистой воды м3 | V=0,3 | 1 |
| 8 | Эксплуатационная документация УВН-5 – РЭ, ком-т |  | 1 |
| 9 | Документация на комплектующие для установки, комплект |  | 1 |

  - Комплект запасных частей в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5

| № п.п. | Наименование | Обозначение | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сальники клапанов |  | Комплект |

- Описание, установки и порядок работы изделия

  - Установка состоит из следующих основных узлов:

( Промежуточная – транспортная емкость (сбор перекачиваемого или транспортируемого продукта).

( Емкость для чистой воды.

( Вакуум насос обеспечивает разряжение в промежуточной – транспортной емкости и в погружном снаряде.

( Шламовый насос откачивает и подает продукт из промежуточно – транспортной емкости к месту назначения

( Эл. магнитные клапаны обеспечивают

а) соединение и отключение промежуточно – транспортной емкости с вакуум линией;

б) соединение и отключение погружного снаряда с вакуум линией и линией сжатого воздуха.

( Эл. шкаф управления обеспечивает необходимый режим включения и отключения эл. магнитных клапанов в зависимости от положения поплавковых датчиков уровней, встроенных в промежуточно-транспортную емкость и погружной снаряд.

( Поплавковый отсекатель встроен в вакуум линию для защиты вакуум насоса от попадания в него перекачиваемой жидкости и установлен на промежуточно-транспортной емкости.

( Барабан для напортно-всасывающих рукавов обеспечивает компактную укладку и оперативную раскладку рукавов к источнику перекачиваемого продукта при проведении работ.

  - Описание основных узлов:

- Промежуточно-транспортная емкость и емкость для чистой воды, а так же ресивер для сжатого воздуха выполнены  в виде горизонтально расположенных цилиндров и закреплены: а) Промежуточно-транспортная емкость к ложементу, которая закреплена к шасси транспортного средства; б) Емкость для чистой воды и ресивер смонтированы на отдельной раме, которая закреплена так же к шасси транспортного средства;

- Барабан с напорно-всасывающими рукавами суммарной длиной 210 метров, Ду-76 мм длиной 150 метров состоит из 15 частей соединенных между собой быстросъемными устройствами и предназначен для забора и подачи жидкости. Рукава Ду-32 предназначены для воздушной системы и подачи жидкости с погружного снаряда. Для каждого типа рукавов барабан имеет свои ручьи укладки.

На рис. 1 представлена блок схема эл. магнитных клапанов и дублирующих кранов вакуум линий и линий сжатого воздуха УВН-5.

4.3 Вакуум насос, шламовый насос, барабан для рукавов, эл. шкаф и блок эл. магнитных клапанов смонтированы на отдельной раме и скреплены к шасси транспортного средства.

С вакуум насоса линия соединена с блоком эл. магнитных клапанов (Рисунок 3). Сжатый воздух с компрессора через ресивер трубопроводом соединен также с блоком эл. магнитных клапанов. На коллекторе вакуум линии блока эл. магнитных клапанов установлен регулятор вакуума. Вакуум насос и шламовый насос приводятся в движение через единую ременную передачу с коробки отбора мощности (ком) базового агрегата. Частота вращения вакуум насоса и шламового насоса рассчитано на 1200 об/мин вала ком, т.е. 1200 об./мин. работы базового двигателя транспортного автомобиля.

4.4 Поплавковые датчики (Рисунок 2) верхнего и нижнего уровней вмонтированы в промежуточно-транспортную емкость и погружной снаряд для регулирования уровня наполнения жидкостью и уровня опорожнения емкостей.

4. 5 Эл. схема шкафа управления эл. магнитными клапанами

4. 6 Эл. схемы управления иных узлов и агрегатов

( На рисунке 3,4 представлена схема включения питания схем управления эл. магнитными клапанами промежуточно-транспортной емкости и погружного снаряда, а так же схемы управления иных вспомогательных узлов и агрегатов. Схема питания погружного снаряда запитана через блокировочный контакт РП4 схемы управления промежуточно-транспортной емкостью. Это обеспечивает остановку погружного снаряда по наполнению промежуточно-транспортной емкости.

( На рисунке 5 представлен шкаф управления эл. магнитными клапанами

4.7 Погружной снаряд.

Погружной снаряд представляет из себя вертикально расположенный цилиндр (в рабочем состоянии) и изготовлен из алюминиевого сплава стойкого к коррозии при контакте с нефтепродуктами. С учетом того, что эл. лебедка на напряжение 12В, подключаемая к бортовой сети авто, оснащена тросом 30(32м, изготовитель заявляет о предельной глубине забора до 25м. Для процесса наполнения погружного снаряда глубина погружения в дренажную яму значения не имеет. Для процесса подъема жидкости имеет значение рабочее давление компрессора.

Давление 7кг/см2 позволяет обеспечить подъем до 70м. При использовании дополнительного троса-каната погружной снаряд позволяет осуществлять забор и подачу с глубины до 70м.

Вакуум линия – линия подачи сжатого воздуха погружного снаряда подключается крановой разводке линии вакуум – сжатый воздух Кр12.

Погрузка жидкости в промежуточно-транспортную емкость осуществляется следующим образом:

  - К погружному снаряду присоединить рукава Ду-32 а) линию подачи жидкости (она идет через клапан) к Кр21, а линию подачи сжатого воздуха и вакуум линии к Кр12(рис.8). Эл. кабель к разъему на снаряде другой конец к эл. шкафу (рис.5).

  - Погружной снаряд опускается в дренажный накопитель или т.п. эл. лебедкой (рис. 6). Снаряд погружается в жидкость под своим весом, по ослаблении натяжки троса лебедку отключить.

  - Кр9 закрыть, Кр12 открыть и Кр21 открыть. Включить питание схемы промежуточно-транспортной емкости и погружного снаряда. Включить КОМ. Перекачка началась. По мере снижения уровня жидкости в дренажной яме снаряд периодически приспускать. По окончании работ снаряд из жидкости извлечь, эл. схемы отключить и осуществить продувку остатков жидкости через Кр11 (рис. 8). Снаряд поднять и уложить в транспортное положение.

  - Принципиальная схема УВН-5

- Развертывание и полготовка к работе.

5.1 Режим сбора и транспортировки жидкости.

- Разматываются рукава Ду-76 необходимой длины.

- Рукав соединяем к заборной линии Кр20

- Краны 9, 20 открыть, остальные закрыты.

- Включить эл. Шкаф и схему промежуточно-транспортной емкости.

- Включить КОМ начинается наполнение. Вакуум система отрегулирована на «-0,8 кг/см2» заводом изготовителем.

После наполнения емкости происходит включение датчика верхнего уровня (рис.3)

Эл. магнитные клапаны: 1-отключается, 2-включается, 5-включается, 6-включается на эл. шкафу управления (рис.5) сигнальная лампа вакуум линии (верхняя) отключается, сигнальная лампа отключания вакуум линии от промежуточно-транспортной емкости включается.

- КОМ отключить.

- Выключить схему питания промежуточно-транспортной емкости, отключить эл. шкаф

- Открыть Кр22, Кр20 закрыть, тем самым продуть жидкость из заборного рукава.

- Кр22 закрыть.

- Рукава свернуть, УВН-5 к транспортировке жидкости готова.

5.2 Режим сбора и перекачки.

  - Размотать рукава необходимой длины для сбора и перекачки.

  - Заборный рукав соединяем к Кр20 нагнетающий рукав в Кр25 или 26.

  - Кр9, Кр20, Кр19, Кр23 – открыто, остальные краны в положении закрыто. В зависимости от схемы перекачки Кр25 или 26 открыто.

  - Включаем шкаф управления и подаем питание на схему промежуточно-транспортной емкости (рис.5).

По мере наполнения емкости датчик верхнего уровня промежуточно-транспортной емкости подает сигнал на переключение вакуум линии к атмосфере через клапан 2, клапан 5 мгновенно осуществляет разгерматизацию промежуточно-транспортной емкости, клапан 6 открывает линию подачи, осуществляется выгрузка. После опорожнения датчик нижнего уровня промежуточно-транспортной емкости осуществляет включение клапана 1 и отключение клапанов 2, 5,6. Начинается наполнение емкости. На эл. шкафу происходит переключение сигнальных ламп. Кнопка пуск-стоп (рис.5) позволяет осуществлять ручное вмешательство на процессы забора и подачи. Эл. магнитные клапаны оснащены кранами дублерами для ручного режима при отказе какого-то из них.

5.3 а) УВН-5 в режиме размыва сбора иловых осадков и в режиме каналопромывки.

В промежуточно-транспортную емкость заливается вода  (чистая или грязная не имеет значения) Установка подъезжает на доступное расстояние к участку работы.

- Развернуть рукава Ду-76 для откачки  излишней жидкостей.

- Развернуть рукава Ду-32 для подачи жидкости под давлением к участку работы.

- Рукав Ду-32 стыкуется к Кр14, на рабочий конец соединяется гидроразмывочный костыль.

- Краны 23,19,14 открыть, остальные закрыто.

- Включить: а) питание эл. шкафа; б) схему промежуточно-транспортной емкости; в) нажать кнопку «пуск».

- Включить КОМ, установить обороты двигателя выше 800, но не более 1200.

Начинается подача жидкости на участок размыва. По накоплению жидкости нажать кнопку «стоп», начинается откачка жидкости с содержанием иловых осадков. По окончанию жидкости на участке гидроразмыва включить кнопку пуск для подачи размывочной жидкости. И так необходимое количество циклов до полного извлечения илового осадка.

б) Операция по каналопромывке производится по той же схеме, но вместо гидроразмывочного костыля применяется каналопромывочная насадка.

УВН-5 операции гидроразмыва и каналопромывки осуществляет гидросмесью, которая возникает в процессе гидроразмыва. Нет необходимости в чистой воде. Поэтому операция гидроразмыва может продолжаться длительное время, не зависит от запасов чистой воды.

( По окончанию работ установка самостоятельно проводит профилактику по очистке рабочей емкости.

- Краны 23,19 закрыть, кран 18 открыть.

- Через кран 24 слить остатки жидкости.

- Ослабить стяжные винты задней крышки промежуточно-транспортной емкости, крышку открыть.

- Открыть дверцу пирамидальной сетки, мусор выгрести.

- Включить эл. шкаф, схему промежуточно-транспортной емкости, нажать кнопку «пуск».

- Включить КОМ, открыть кран 14 и с помощью гидроразмывочного костыля промыть приемную сетку и внутреннюю поверхность емкости.

- Отключить КОМ, эл. шкаф и свернуть установку.

6. Режим подачи жидкости с тонкой фильтрацией от мех.примесей установкой УВН-5 с помощью ФТО.

- При подаче жидкости без фильтрации подача осуществляется через Кр25. Кр26 – закрыто.

- При подаче жидкости с фильтрацией подача осуществляется через Кр26. Кр25 – закрыто.

Для периодической очистки ФТО (фильтра, сетки).

В процессе подачи жидкости Кр26 закрыть, линию подачи с Кр13 или Кр15 закрыть, Кр25 открыть (последовательность операции с кранами обязательна!) Воздушная шапка выдавливает жидкость из ФТО вместе с мусором вниз. Фильтр очистился. Операция занимает несколько секунд. Пуск ФТО в обратном порядке.